ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КУРЧАЛОЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЙСКОГО района  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения

о территориальном планировании

Часть 1. Текстовая часть

2020г.

Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

I.I.Текстовые материалы

1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Курчалоевского городского поселения, Том 1, несекретно

I.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная схема | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |
| 2 | Карта границ территорий и земель | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |
| 3 | Карта функциональных зон | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |
| 4 | Карта развития транспортной и инженерной инфраструктуры | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |
| 5 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, с учетом территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |
| 6 | Карта современного использования территории | Цветная печать | н/с | 1:10 000 |

Оглавление

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ КУРЧАЛОЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	4

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании	4

1.3.Сведения по изменению границ поселения	5

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	6

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.2.Жилищный фонд	7

2.3.Транспортная инфраструктура	10

2.4.Инженерная инфраструктура	12

2.4.1. Водоснабжение	12

2.4.2. Водоотведение	13

2.4.3 Электроснабжение	13

2.4.4 Теплоснабжение	13

2.4.5 Газоснабжение	13

2.5. Системы связи	14

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ КУРЧАЛОЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие положения

Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в генеральный план Курчалоевского городского поселения», послужило принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Курчалоевского муниципального района, в том числе Курчалоевское городское поселение.

Проект изменений подготовлен на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;

- Закона Чеченской Республики от 14.06.2007 N 31-РЗ (ред. от 04.10.2019) «О градостроительной деятельности в Чеченской Республике»;

- Закона Чеченской Республики от 20.02.2009г. №13–РЗ "Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и городского поселения" (с изменениями и дополнениями).

- Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики ".

В рамках работы по подготовке проекта изменения в действующий Генеральный план Курчалоевского городского поселения Курчалоевского  района выполнено:

- Подготовлена настоящая пояснительная записка.

- Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов Генерального плана Курчалоевского городского поселения (выполнена новая редакция соответствующих карт).

Целью подготовки проекта внесения изменений является:

- Внесение изменений в действующий генеральный план Курчалоевского городского поселения Курчалоевского района с целью приведения отображения границ городского поселения и муниципального района  в соответствие  с новой редакцией Закона Чеченской от 20.02.2009г. №13–РЗ "Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и городского поселения"

Задачи подготовки проекта внесения изменений:

- Реализация полномочий органов местного самоуправления МО в области градостроительной деятельности;

- Отображение  границ Курчалоевского городского поселения и муниципального района в соответствии с новой редакцией Закона Чеченской Республики от 20.02.2009 N 13-РЗ;

- Актуализация сведений: о размещении планируемых объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Чеченской Республики.

В проекте изменений генерального плана Курчалоевского городского поселения сохранены этапы проектирования действующего ГП.

Предлагается актуализировать все разделы действующего генерального плана Курчалоевского городского поселения Курчалоевского района.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции следующих карт (схем) графической части генерального плана:

- Сводная схема

- Карта границ территорий и земель

- Карта функциональных зон

- Карта развития транспортной и инженерной инфраструктуры

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории, с учетом территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Карта современного использования территории.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Курчалоевского городского поселения, которое направлено на определение территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

В соответствии с заданием на разработку проекта не выполняются работы: по приведению всех материалов Курчалоевского городского поселения в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса (п.11 ст. 11 Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования)».

# 1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Курчалойское городское поселение находится в центральной части территории Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики.

Курчалойское городское поселение граничит:

на севере -  с Илсхан-Юртовским сельским поселением;

на востоке – с Майртупским сельским поселением;

на юге – с Регитинским сельским поселением;

на юго – западе – с Шалинским районом;

на северо - западе –  с Гелдаганским сельским поселением.

Площадь Курчалойского городского поселения составляет 57,19 кв. км, или 10,19 % территории Курчалоевского района, население на 01.01.2020 года – 26581 человек, или 19,12% районного. Плотность населения – 696,75 чел/кв. км, при среднерайонной – 268,63 чел/кв.км.

На территории поселения расположен город Курчалой. Оно же является административным центром поселения и района. Расстояние от него до Республиканского центра – 40 км.

Статус и границы Курчалоевского городского поселения установлены в соответствии с  Законом Чеченской Республики от 20.02.2009г. №13–РЗ "Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и городского поселения".

# 1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка границ городского поселения с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Курчалоевского городского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 20.02.2009г. №13–РЗ "Об образовании муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и городского поселения", соответственно в тот период общая площадь Курчалоевского городского поселения составляла 41,8 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» существенно изменены границы Курчалоевского городского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая площадь Курчалоевского городского  поселения составляет  57,19 кв. км.

Таким образом, границы Курчалоевского городского поселения, отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения границы муниципального образования в материалах действующего генерального плана  Курчалоевского городского поселения в рамках настоящего проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

- Сводная схема

- Карта границ территорий и земель

- Карта функциональных зон

- Карта развития транспортной и инженерной инфраструктуры

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории, с учетом территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Карта современного использования территории.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования Курчалоевского городского поселение, приведена в соответствие с действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики».

Для удобства рассмотрения изменений настоящего проекта ниже приводится (на рис. 1.1.) отображение в действующей и новой редакции генерального плана  Курчалоевского городского поселения Курчалоевского района.

Рис. 1.1.

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Курчалоевского городского поселения

| В действующей редакции | В новой редакции |
| --- | --- |

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Городское поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей-садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте применены традиционные методы определения ориентировочной потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предлагаемых к размещению в городском  поселении.

# 2.1. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения для развития и размещения социальной инфраструктуры

В настоящее время в Курчалоевском городском поселении действуют следующие муниципальные программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального образования «Курчалоевского городского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» на 2017-2027 годы;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры «Курчалоевского городского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» на 2017-2026 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Курчалоевского городского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» на 2017-2027 годы.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта внесения изменений не выполняются работы по актуализации сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Курчалоевского городского поселения.

При последующей актуализации действующего генерального плана Курчалоевского городского поселения Курчалоевского района необходимо:

- Разработать новую карту планируемого размещения объектов местного значения Курчалоевского городского поселения;

- Полностью переработать Положение о территориальном планировании (содержащееся в действующем генеральном плане) с учетом мероприятий действующих муниципальных программ городского поселения в соответствии с требованиями ст. 26 Градостроительного кодекса РФ.

При подготовке новых планов и программ комплексного социально-экономического развития Курчалоевского городского поселения Курчалоевского района в соответствии с ст. 26 Градостроительного кодекса РФ в обязательном порядке учитываются планируемые к размещению объекты местного значения Курчалоевского городского поселения.

| № п/п | назначения | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населенный пункт | Функциональная зона |
|  | для обеспечения нормативной обеспеченности в учреждениях школьного образования | Строительство школы | г.Курчалой | Административно-делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | для обеспечения нормативной обеспеченности в учреждениях дошкольного образования | Строительство детского сада | г.Курчалой | Административно-делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | для обеспечения нормативной обеспеченности в спортивных учреждениях | Строительство детской площадки с устройством оборудования | г.Курчалой | Административно-делового, общественного и коммерческого назначения |

# 2.2.Жилищный фонд

Жилой фонд Курчалоевского городского поселения характеризуется следующими параметрами:

- основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;

- обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

- обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Курчалоевского городского поселения:

- развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

- стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

- в поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

- при согласовании проектов по размещению производительных сил на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

- необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной позиции администрации поселения.

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

- проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок под строительство жилых домов и др.;

- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

- сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с изменившимися общественными условиями и современными потребностями - размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

| № п/п | назначения | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населенный пункт | Функциональная зона |
|  | Создание условий для жилищного строительства Обеспечение малоимущих граждан проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилищными помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | Индивидуальные жилые дома | г.Курчалой | Жилая зона |

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в  поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории городского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий

| № п/п | назначения | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населенный пункт | Функциональная зона |
|  | Строительство банно-прачечного комплекса | Объект соцкультбыта | г.Курчалой | Жилая зона |
| 2. | Строительство объекта общественного питания (кафе-бистро), летних кафе | Объект соцкультбыта | г.Курчалой | Жилая зона |
| 3 | Строительство магазина розничной торговли | Объект соцкультбыта | г.Курчалой | Жилая зона |
| 4 | Строительство парикмахерской | Объект соцкультбыта | г.Курчалой | Жилая зона |

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

# 2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Курчалоевского городского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте Поселения.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местополо жение, функциона льная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта муниципального образования | уличная дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжай части не менее 6.0 м., твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части | г.Курчалой |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | Оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | Остановочные пункты должны быть оборудованные в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |

# 2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Регитинского  городского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро –, тепло –, газо – и водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой;

организацию освещения улиц;

создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро–, тепло - и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, обеспечивающей перспективы развития городского поселения.

# 2.4.1. Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация водоснабжения населения в границах поселения |
| 1. | Транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | г.Курчалой | Санитарно-защитная полоса 10м. |
| 2. | Забор воды | Ремонт существующих источников водоснабжения | г.Курчалой | Зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1пояс 30 от скважины) |

# 2.4.2. Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация водоотведения населения в границах поселения |
| 1. | Очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений | на окраине | Санитарно-защитная полоса 300 м. |

# 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация электроснабжения населения в границах поселения |
| 1. | Организация в границах поселения электроснабжения | ВЛ 10кВ | г.Курчалой | Реконструкция по мере износа |

# 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация теплоснабжения населения в границах поселения |
| 1. | Производство тепловой энергии | Строительство и реконструкция тепловых сетей в поселении | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

# 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация газоснабжения населения в границах поселения |
| 1. | Организация газоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Газорегуляторный пункт | Строительство Происхождение и протяженность газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны | Зона инженерной инфраструктуры (для газорегуляторов) | Охранные зоны: - газопровод от 2 до 3 метров, - отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 метров от границ объекта |
| 2. | Организация газоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3. | Организация газоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Газопровод низкого давления |  |  |  |

# 2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной (стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа.

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местополо жение, функциона льная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - Телефонизация муниципального образования | АТС | - | г.Курчалой | - |